ÓVODA ÉPÍTÉS

ENGEDÉLYEZÉSI TERVE

KÉSZÜL:

PÁKOZD, DAMJANICH U. 14.

HRSZ:  14/1.

ÉPÍTTETŐ:

PÁKOZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PÁKOZD, HŐSÖK TERE 9.

# TERVEZŐK:

# SZABÓ LÁSZLÓ

OKL. MAGASÉPÍTŐ MÉRNÖK

É-3 07-0018

SUKORÓ SOROMPÓVÖLGY 7.

DRASKOVICH ATTILA

# OKL. MAGASÉPÍTŐ MÉRNÖK

# É-3 07-0139

## SZÉKESFEHÉRVÁR KOPPÁNY U. 13.

KOÓS KÁROLY

# OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK

# É-2 07-0137

MEZŐFALVA SZENT ISTVÁN U. 24.

Tartalomjegyzék

1. Építésügyi hatósági engedély iránti kérelem

2. Műszaki terv

3. Műszaki leírás

4. Technológiai leírás

5. Statikai számítás

6. Tűzvédelmi műszaki leírás

7. Tervezői nyilatkozat

8. Tűzvédelmi tervezői nyilatkozat

9. Térképmásolat

10. Tulajdoni lap másolat

Pákozd, 2005-10-07

Műszaki leírás

Óvoda építés engedélyezési tervéhez

Készül:   	Pákozd, Damjanich u. 14.  	  Hrsz: 14/1.

Megbízó: 	Pákozd Község Önkormányzata Pákozd, Hősök tere 9.

Általános leírás

A meglévő óvoda épülete, annak nagysága és kialakítása miatt, nem felel meg a jelenleg érvényes jogszabályoknak.

Az önkormányzat ezért új óvoda építésével szeretné a jelenlegi helyzetet megszüntetni, és jobbá tenni.

Az építésre leginkább megfelelő terület az általános iskola ingatlana. A terület nagysága, központi elhelyezkedése, könnyű megközelítése, infrastruktúrával való ellátottsága indokolja a helyválasztást. További érv az itteni terület mellett, hogy az iskola tornatermét használhatja az óvoda is, míg az óvodához tervezett konyha - étterem az iskolások étkeztetési lehetőségét oldja meg.

Ezzel a megoldással az önkormányzat nagyságrendi összeggel tudja csökkenteni a beruházás költségét, mely összeget más a település javát szolgáló beruházásokba invesztálhatja.

A tervek szerint 100-120 kisgyerek befogadására alkalmas óvoda épül. Az épület az általános iskola tornaterme után, önálló egységként lesz telepítve, oly módon hogy a tornateremmel közvetlen kapcsolata legyen. Ezt a közvetlen kapcsolatot tűzgátló ajtó alkalmazásával, és dilatációs kapcsolattal lehet megvalósítani.

Így az óvoda önálló tűzszakaszként kerül kialakításra.

További lényeges szempont volt az alaprajzi elrendezésnél, hogy a gyerekek állandó tartózkodására szolgáló helyiségek a benapozott homlokzatokra, míg a kiegészítő célú helyiségek a hidegebb homlokzatokra legyenek tájolva.

Szintén lényeges szempont volt, hogy a gyerekek által használt foglalkoztató egységek, a közösségi tér, a konyha – étterem egysége a földszinten legyen kialakítva, míg a gyerekek által nem, vagy kevésbé használt igazgatási, egészségügyi és szociális egységek pedig a tetőtérben kerüljenek elhelyezésre.

A létszám alapján öt, csoportos foglalkoztató szoba épül. Két szobához közvetlenül kapcsolódik gyermeköltöző, míg a másik háromnak közös öltöző készül. A csoportszobák mindegyikéhez önálló gyermekmosdó - WC blokk készül.

A konyha - étterem egység az épület iskolaudvar felöli részén került kialakításra. A kialakítás során arra törekedtünk, hogy ez az egység szakaszolható legyen az óvoda egyéb helyiségeitől annak érdekében, hogy önálló megközelítési lehetősége legyen. Az önálló megközelítés biztosítja, hogy az iskolások is tudják használni az óvoda nyitva tartásával egy időben. További előnye, hogy akár más célra, rendezvényre is hasznosítható az egység, például nyugdíjasklub, vagy egyéb más közcélú összejövetel céljára.

Az óvoda építése miatt a meglévő kazánházon is kisebb módosításokra van szükség. A jelenlegi hasadó felület áthelyezésre kerül az északi oldalra. A kémény esetében elbontásra kerül a kéménypillér közepén lévő kiegyenlítő tartály, melyet jelenleg sem használnak. Szintén a gépészeti részt érintő átalakítás, hogy az óvoda fűtéséhez szükséges gázkazánhoz új kéménykürtőt kell építeni.

Az épület hagyományos építőanyagok felhasználásával, hagyományos építési módszerekkel készül. Az ellenőrző statikai számítás jelen tervdokumentáció részét képezi.

A területre vonatkozó rendezési terv előírásai az általános szabályokat, és az OTÉK előírásait tartalmazza.

Az épület jellemző adatai

- Rendeltetése: 	  óvoda

- Beépítettség:     ingatlan területe			 15449,00 m2

iskola beépített területe       1215,00 m2

óvoda beépített területe        1630,88 m2

teljes beépített terület	       2845,88 m2

megengedett beépítettségi %	    25,00 %

tényleges beépítettségi % 	    18,42 %

3. Szintmagasságok:  	terepszint	-  0,50

alapozási sík:        teherbíró talajszint

földszinti padló	+  0,00

emeleti padló	+  3,30

gerincmagasság	+  6,64

gerincmagasság	+ 10,21

4. földszint:		szélfogó	 10,41  m2

közlekedő	108,66  m2

közlekedő	 21,54  m2

csoportszoba I.	 50,98  m2

gyermeköltöző	 31,02  m2

gyermek mosdó-wc	 15,24  m2

csoportszoba II.	 50,98  m2

gyermeköltöző	 31,00  m2

gyermek mosdó-wc	 15,25  m2

szertár	 18,80  m2

mozgássérültek wc-je	  4,75  m2

öltöző előtér	  2,82  m2

öltöző	  6,58  m2

mosdó	  5,64  m2

öltöző	  6,58  m2

mosdó	  5,64  m2

előtér	  2,82  m2

szülői mosdó előtere	  4,62  m2

női mosdó	  1,44  m2

női wc	  1,44  m2

férfi mosdó	  1,44  m2

férfi wc	  1,44  m2

tároló	 16,20  m2

csoportszoba III.	 51,12  m2

gyermek mosdó-wc	 15,78  m2

csoportszoba IV.	 51,15  m2

gyermek mosdó-wc	 15,78  m2

csoportszoba V.	 51,12  m2

gyermek mosdó-wc	 15,78  m2

összevont gyermeköltöző	 82,51  m2

többcélú nagyterem	 82,75  m2

logopédiai szoba	 33,00  m2

könyvtár	 18,26  m2

közlekedő	 65,05  m2

kazánház	 48,71  m2

előtér	  1,49  m2

wc		  1,32  m2

zuhanyzó	  1,71  m2

pihenő	  5,40  m2

tároló	  3,40  m2

tároló	  3,24  m2

közlekedő	 17,82  m2

előtér	 40,80  m2

férfi mosdó	  3,57  m2

pissoir	  2,90  m2

férfi wc	  1,61  m2

férfi wc	  1,62  m2

női mosdó	  5,20  m2

női wc	  1,37  m2

női wc	  1,37  m2

női wc	  1,84  m2

étterem	151,14  m2

szárazáru raktár 	  6,63  m2

öltöző-zuhanyzó 	  9,51  m2

wc	 	  1,40  m2

előtér	  1,40  m2

iroda	  4,53  m2

takarító eszköz tároló	  2,07  m2

közlekedő 	 26,35  m2

húshűtő 	  4,41  m2

húselőkészítő	  3,92  m2

zöldség előkészítő	  3,92  m2

földesáru raktár	  4,41  m2

tejtermék tároló	  5,04  m2

ital és göngyöleg tár.    5,04  m2

hulladék tároló 	  3,50  m2

halhűtő	  3,96  m2

halelőkészítő	  3,63  m2

tojáshűtő	  3,14  m2

tojástörő-mosó	  2,80  m2

tojás előkészítő	  3,63  m2

moslék tároló 	  5,20  m2

fehér mosogató	  6,40  m2

fekete mosogató	  6,60  m2

pohármosó	  2,40  m2

edénytároló-kiadó	  5,40  m2

konyha	 44,54  m2

1361,93  m2

5. tetőtér:	közlekedő        49,87  m2	(49,87 m2)

óvoda vez. h.	 22,46  m2	(24,86 m2)

nevelőtestületi	 31,23  m2	(33,63 m2)

óvoda vezető	     32,39  m2	(36,72 m2)

gazdasági vez.   18,47  m2	(21,53 m2)

dohányzó	 16,09  m2	(18,58 m2)

zuhanyzó-ölt.	 12,39  m2	(12,39 m2)

wc	             1,79  m2	( 1,79 m2)

wc	             1,79  m2	( 1,79 m2)

előtér	  4,18  m2	( 4,18 m2)

wc	  4,62  m2	( 4,62 m2)

elkülönítő	     21,57  m2	(24,78 m2)

orvosi szoba	     23,80  m2	(26,82 m2)

személyzeti	     30,13  m2	(32,53 m2)

szülői fogadó	 22,47  m2	(24,86 m2)

318,95  m2

Hasznos alapterület mindösszesen:        1680,88 m2

Felhasznált anyagok és szerkezetek

Alapozás	Vasalt beton sávalap, statikai terv és

talajmechanikai szakvélemény szerinti

méretezés alapján

Felmenő falak	Porotherm falazóblokk mészhabarcsba falazva a gyártó előírásai szerint

Válaszfalak	Porotherm válaszfaltégla mészhabarcsba

falazva a gyártó előírásai szerint

Födém	Porotherm rendszerű födém, a gyártó

előírásainak és a statikai számítás

szerinti előírások betartásával, a

kazánház önálló tűzszakaszi kialakítása

miatt a födém alsó felületképzése

cementvakolattal történik, minimum 1,5

cm vastagságban

Koszorú	C16-os betonból készül ø 12

hosszfővasakkal és ø 8-os kengyelekkel

gondosan tömörítve

Tetőszerkezet	Összetett tető fűrészelt fából statikai

méretezés szerinti fa keresztmetszetekkel, a kazánházi homlokzat felett tűzálló gipszkarton, vagy betonyp lemez ereszborítással

Tetőfedés	Tondach típusú cserépfedéssel készül

Vízszigetelés	Isola típusú nehézlemezzel készül

Nyílászárók	Műanyag szerkezetűek a terven megadott

méretekkel fehér színben, hőszigetelt

üvegezéssel ellátva

Homlokzatképzés Törtfehér dörzsvakolat

Felületképzés	Simított vakolat, fehér meszeléssel, a

mellékhelyiségekben csempe burkolat,

2,10 méter magasságig

Energiaellátás

- elektromos rendszer falon belüli

védőcsőben vezetett réz vezetékkel készül

- vízvételi lehetőség az ingatlanon meglévő kiépített

vízhálózatról biztosított

- szennyvíz elvezetés a területen elhelyezett zárt

szennyvíztárolóba történik, majd igény szerinti

gyakorisággal történik az összegyűlt szennyvíz

elszállítása, külső vállalkozóval történt szerződés

alapján

a konyhai területen képződő szennyvizet zsír és

olajfogó műtárgyon keresztül lehet a zárt tárolóba

vezetni

- fűtés a kazánházban elhelyezett gáz üzemű kazánokkal, és kombinált turbós gázkazánokkal, épületen belül radiátoros rendszerrel szerelve.                                         Az általános iskola jelenlegi fűtési rendszere a terven is jelölt különálló kazánházban elhelyezett 2 x 114 KW teljesítményű gáz kazánnal van megoldva, a melegvíz ellátásra 1 db 54 kW teljesítményű gázboyler van elhelyezve.           Az óvodai, és a konyha-éttermi fűtés és melegvíz ellátásra a szakaszolható üzemeltetés érdekében kombinált turbós készülékeket szerelnek fel. Egyet a konyhai szárnyban, egyet az óvoda tetőterében, kettőt az óvoda földszinti szárnyában, összesen 4 db 35 kW teljesítménnyel.

Építménymagasság számítás

Óvoda építés engedélyezési tervéhez

Készül:   	Pákozd, Damjanich u. 14.  	  Hrsz: 14/1.

Megbízó: 	Pákozd Község Önkormányzata

Pákozd, Hősök tere 9.

Az építménymagasság megállapításának alapja az OTÉK 1. Számú mellékletének 23. pontja.

A paraméterek figyelembe vételével a megállapítás az alábbi képlet segítségével lehetséges:

F

## H  = ---------

L	F1   = 247,92 m2

F2   = 183,80 m2

F3   = 240,68 m2

F4   = 247,75 m2

F    = 920,15 m2

L  =   233,44  m

H =       3,94  m	                   (       7,50  megfelel

A területre vonatkozó rendezési terv szerint a megengedett építménymagasság 10,50 m.

Fentiek alapján a tervezett épület építménymagassága a feltételeknek megfelel.

Pákozd, 2005-10-07

Zöldterület számítás

Óvoda építés engedélyezési tervéhez

Készül:   	Pákozd, Damjanich u. 14.  	  Hrsz: 14/1.

Megbízó: 	Pákozd Község Önkormányzata

Pákozd, Hősök tere 9.

Beépítettség

ingatlan területe			 15449,00 m2

iskola beépített területe       1215,00 m2

óvoda beépített területe        1630,88 m2

teljes beépített terület	2845,88 m2

megengedett beépítettségi %	    25,00 %

tényleges beépítettségi % 	    18,42 %

Zöldterület számítás

A telek területe:      	15449,00 m2

Épületek terület:		      		  2845,88 m2

Utak, parkolók terület:	 1200,00 m2

4045,88 m2

Zöldterület:	11403,12 m2

Zöldterület mutató:	73,81 %

Előírt minimális zöldterület	50,00 %

Fentiek alapján a tervezett épület paraméterei a feltételeknek megfelelnek.

Pákozd, 2005-10-07

Parkolószámítás

Óvoda építés engedélyezési tervéhez

Készül:   	Pákozd, Damjanich u. 14.  	  Hrsz: 14/1.

Megbízó: 	Pákozd Község Önkormányzata

Pákozd, Hősök tere 9.

Általános leírás

Az OTÉK 42.§ (1) bekezdés „e” pontja szerint alsó és középfokú nevelési oktatási épület minden foglalkoztatója és/vagy tanterme után 1 db parkolóhelyet kell biztosítani.

Az óvoda foglalkoztatóinak száma:	5 db

Ennek megfelelően a szükséges parkolók száma előírás szerint 5 db, ehhez képest javasoljuk több parkoló kiépítését a helyszínrajzon jelöltek szerint.

Figyelmeztetés

Felhívom az építtető és a kivitelező figyelmét, hogy a dokumentáció kizárólag építési engedélyezési eljárás céljára szolgál, melytől eltérni csak az építésügy hatóság előzetes engedélyével szabad.

A szakhatóságok ide vonatkozó előírásai szigorúan betartandók.

Technológiai leírás

Óvoda építés engedélyezési tervéhez

Készül:   	Pákozd, Damjanich u. 14.  	  Hrsz: 14/1.

Megbízó: 	Pákozd Község Önkormányzata

Pákozd, Hősök tere 9.

Általános leírás

A terv szerinti épület óvoda funkció ellátására készül. A tervezett gyermeklétszám 100-120 fő. Az Óvoda melegkonyhás egységgel készül. A konyha - étterem nagysága és kialakítása lehetővé teszi az általános iskola tanulóinak ellátását is.

Vízellátás

Az épületen belül kiépítendő vezetékrendszerrel lesz biztosítva, az utcai hálózatról.

Melegvíz előállítás

A melegvíz előállítása az épületen belül a terven jelölt helyeken elhelyezett kombinált gáz üzemű turbós készülékek segítségével megoldott.

Elektromos rendszer

Falon belüli védőcsőben vezetett 2,5 mm-es réz vezetékkel készül a vonatkozó előírások szigorú betartásával (MSZ.2364) szerint.

A kivitelezés után érintésvédelmi vizsgálat és jegyzőkönyv készül.

Fűtés

Az épületen belül elhelyezett kombinált gáz üzemű turbós készülékek segítségével lesz megoldva.

Csapadékvíz elvezetés

A tetőzetről összegyűlő vizet a kiépítésre kerülő csatornába vezetik, és az ingatlan területén elszikkasztják.

Hulladékgyűjtés

Az üzemeltetés során keletkező hulladékokat a befogadó helyekkel kötött szerződések szerint szállítják el.

A keletkező hulladék:

- kommunális: elszállítása heti 2 alkalommal szemétszállító-

kocsikkal történik, gyűjtése műanyagkukákban történik

# Szennyvízelvezetés és kezelés

Az épületben keletkező kommunális szennyvizet a telek területén elhelyezett zárt szennyvíztárolóba kell vezetni.

Létszám

Létszám maximum 100-120 fő kisgyerek, 50% - 50% nemenkénti megoszlással, 15 fős nevelői létszámmal.

Szociális blokk

A csoportszobák mindegyikéhez külön mosdó-WC blokk készül. Külön szociális blokk kerül kialakításra a szülők, illetve a személyzet számára. A fentieken túlmenően mozgáskorlátozottak számára is lesz mosdó-WC blokk kialakítva.

Takarítási vízvétel

Az épület területén elhelyezett kézmosók mindegyike sarokcsapos kialakítású, visszacsapó szeleppel ellátott, hideg-meleg folyóvizes rendszerű, amely a takarítási vízvétel céljára alkalmas.

Takarítószer tárolás

A takarítószerek elhelyezése az alaprajzon 60. számmal jelölt helyiségben elhelyezett szekrényben történik.

Kézmosók

Valamennyi épületben belül elhelyezett kézmosónál a hideg-meleg folyóvíz biztosítása kötelező.

Falburkolat

A vizes helyiségekben csempeburkolat készül 2,10 méter magasságig. Egyéb helységben fehér meszelés készül.

Dohányzóhely

Az épület teljes területén a dohányzás tilos. Dohányozni csak a tetőtérben kialakított dohányzó helyiségben lehet, melynek közvetlen szellőzése van a szabadba.

Belső terű helyiségek szellőzése

Az épület közvetlen szellőzés nélküli helyiségeit elszívó rendszerű szellőzőrendszer fogja szellőztetni, amelyre külön gépészeti terv készül.

Mesterséges világítás

Az épület közvetlen megvilágítással rendelkező, és nem rendelkező helyiségeit is a kötelezően előírt 400 LUX megvilágítással el kell látni.

Légszennyezés

Az épületben 140kW teljesítményt meghaladó légszennyező pontforrás nem létesül, így káros anyag kibocsátás nincs, tehát az MSZ 21854-1990, ill. a módosított MSZ 21854 IM (1993) szabványokban rögzített követelmény értékek betartása biztosított.

Zajterhelés

Az „üzemi” zajok a környezeti zajterhelési határértékeket nem haladják meg, tehát a 4/1984 (I.23) EÜM rendeletben előírt határértékek betartása biztosított. A konyhában olyan berendezések nem kerülnek telepítésre amelyek zajkibocsátása a hivatkozott határértékeket meghaladják.

Konyha – Étterem technológiai leírása

Általános leírás

Az egység az óvoda építésével egy időben kerül kialakításra.

A konyhában előállított ételek

A közétkeztetés kapcsán előállítható ételek készülnek a konyhában napi 200-250 adagos mennyiségben.

Vízellátás

A meglévő hálózaton keresztül az egység ivóvízzel ellátható. Az épületen belüli hálózat kiépítését követően a használatba vételig vízvizsgálatot kell végeztetni.

Melegvíz előállítás

A központi melegvíz ellátást a takarítóeszköz tárolóban elhelyezett turbós kombinált gáz készülék biztosítja, amelyen kívül esetleg a szükséges helyeken átfolyós villany boylerrel lesz megoldva.

Elektromos rendszer

Falon belüli védőcsőben vezetett 2,5 mm-es réz vezetéssel készül a vonatkozó előírások szigorú betartásával (MSZ.2364) szerint.

A kivitelezés után érintésvédelmi vizsgálat és jegyzőkönyv készül.

Fűtés

Az épületrész fűtését a takarítóeszköz tárolóban elhelyezett turbós kombinált gáz készülék biztosítja radiátoros rendszerrel szerelve.

Szennyvízelvezetés és kezelés

A tevékenység során csak kommunális jellegű szennyvíz képződik, ennek gyűjtésére zárt rendszerű tároló van kialakítva, amelyet szippantásos eljárással ürítenek és a befogadó szennyvíztisztító telepre szállítanak.

A konyhai épületrészben keletkező üzemi szennyvíz előkezelésére zsír és olajfogó műtárgyat kell létesíteni a terven jelölt helyen, amelynek tisztítását időszakosan el kell végezni, és az itt képződő hulladékot külön szerződés keretében kell elszállítani az ételmaradékokkal együtt.

Dolgozói létszám

Az üzemmenethez 4 dolgozó alkalmazása szükséges műszakonként, az alábbi bontásban: 	- 1 fő pultos, mosogató

- 3 szakács

Szociális blokk

A dolgozók részére külön öltöző lesz kialakítva, amelyekhez a közlekedőn keresztül lehet bejutni, a terv szerint.

Takarítószer tárolás és takarítási vízvétel

A takarítószerek és eszközök tárolása a gazdasági bejárat melletti külön takarítóeszköz tárolóban elhelyezett szekrényben lesz biztosítva. A takarítási vízvétel az épületen belül elhelyezett kézmosók alatti sarokcsapról lesz biztosítva. A sarokcsapokhoz visszacsapó szelepeket kell felszerelni.

Iroda

A gazdasági bejárathoz közeli helyen a terv szerint kis iroda kerül kialakításra, ahol a nyersanyagok átvételénél szükséges adminisztráció elvégezhető.

Fekete mosogató

A konyhában használt eszközök és edények tisztítása végezhető el kultúrált és higiénikus körülmények között.

Fehér mosogató

A vendégek, illetve diákok által használt evőeszközök, és edények tisztítására szolgál.

Pohár mosogató

A vendégek, illetve diákok által használt üvegpoharak tisztítására szolgál, ahol az ételmaradékokkal szennyezett edényektől, és eszközöktől elkülönítve lehet tisztítani a poharakat.

Italraktár

Ide kerülnek a napi italkészletek, amit a tálalópulton keresztül lehet az étterembe kivinni.

Tálalópult

A kimért ételadagok kiszolgálása történik itt, önkiszolgáló formában.

Szárazáru raktár

A konyhában felhasználásra kerülő szárazáruk, és pékáruk tárolására szolgáló helyiség lesz.

Hal előkészítés

Külön helyiség biztosított a hal előkészítése, ahonnan az előkészített halat átadó ablakon keresztül lehet a konyhatérbe juttatni.

A hal előkészítőben két mélymedencés mosogatót, előkészítő pultot, és kézmosót kell elhelyezni, ahol nyers hal előkészítését nem fogják végezni, mivel a gyermekétkeztetésnél csak filézett fagyasztott halrudakat használnak.

Zöldség előkészítés

A zöldség előkészítésére külön helyiség szolgál a terv szerint benne két mélymedencés mosogatóval, előkészítő pulttal, és kézmosóval.

Hús előkészítés

A húsok előkészítésére külön helyiség szolgál a terv szerint benne két mélymedencés mosogatóval, előkészítő pulttal, és kézmosóval.

Szárnyashús előkészítés

A hal előkészítő a szárnyashúsok előkészítésére alkalmas, mivel a hal havi egy-két alkalommal szerepel az étlapon, így időben elkülönítve a konyhakész állapotú szárnyashús előkészítésére ez a helyiség használható.

Vendég mosdók

A vendégek számára a terv szerint nemenként elkülönített mosdó és WC blokk van kialakítva az étterem bejárata mellett, ahol a mozgássérültek számára külön WC-mosdó blokk készül.

Hús hűtő

A hús előkészítő előtti helyiségben a felhasználásig tárolhatják a húsokat fajtánkénti elkülönítéssel.

Hulladékkezelés

Az üzemeltetés során keletkező kommunális hulladékok zárt edényekben, a hulladéktárolóban átmenetileg tárolhatók, ahonnan a befogadó helyre szállítják.

A kommunális hulladékokat műanyag kukákban gyűjtik, és heti két alkalommal, szemétgyűjtő kocsikkal elszállítják.

A 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet 28.§-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint a vendéglátásban-közétkeztetésben keletkező ételhulladék haszonállatokkal való étetése tilos.

A 41/1997. (V.28.) FM rendelet – Állategészségügyi Szabályzat – 794.§ (4), (5), (6) bekezdései szabályozzák a közfogyasztásra alkalmatlan állati eredetű élelmiszerekkel történő eljárást, melyek szerint a feltételek biztosítása esetén, a hatósági állatorvos javaslata alapján az elszállításra engedélyt az Állategészségügyi Állomás adhat.

A konyha-étterem megközelítése

A kiépített aszfaltos útról lehetséges a helyszínrajzon jelöltek szerint.

Rovarvédelem

Az egység minden nyitható nyílászárójára rovarhálót kell felszerelni.

Belső terű helyiségek szellőzése

Az egység közvetlen szellőzés nélküli helyiségeit elszívó rendszerű szellőző rendszer fogja szellőztetni, amelyre külön gépészeti terv készül.

Kézmosók

Valamennyi épületen belül elhelyezett kézmosónál a hideg és a meleg folyóvíz biztosítása kötelező. A technológiai helyiségekben csak nem kézzel működtethető csaptelepeket lehet elhelyezni, bele értve a személyzeti öltöző blokkot is.

Légszennyezés

A berendezések káros anyag kibocsátása alacsonyabb a 21/2001

(II. 14.) Korm. rendelet ill. a 23/2001 (XI. 13.) KÖM rendeletben rögzített követelmény értékénél, tehát a hivatkozott előírásoknak megfelel.

Az épületben működtetésre kerülő berendezés teljesítménye a

140 Kw-os határértéket nem haladja meg.

KIMUTATÁS

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM EGYÜTTES

RENDELET SZERINTI

ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉKOK KEZELÉSÉRŐL

ÓVODA ÉPÍTÉS

ENGEDÉLYEZÉSI TERVE

KÉSZÜL:

PÁKOZD, DAMJANICH U. 14.

HRSZ.: 14/1.

ÉPÍTTETŐ:

PÁKOZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PÁKOZD, HŐSÖK TERE 9.

TERVEZŐK:

KOÓS KÁROLY

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ SZAKMÉRNÖK

É-2 07-0137/03

SUKORÓ SOROMPÓVÖLGY 7.

SZABÓ LÁSZLÓ					DRASKOVICH ATTILA

OKL. MAGASÉPÍTŐ MÉRNÖK		OKL. MAGASÉPÍTŐ MÉRNÖK

É-3 07-0018/03				É-3 07-0139/03

SUKORÓ SOROMPÓVÖLGY 7.		SZFVÁR., KOPPÁNY U. 13.

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletnek megfelelően mellékeljük az építés során keletkező hulladékok fajtánkénti mennyiségi  kimutatását.

17 ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

| KAJ | EWC kód | Megnevezés |
| --- | --- | --- |
| 125255 | 17 01 | Beton, tégla, cserép és kerámia (hulladék) |
| 125264 | 17 01 01 | Beton (hulladék) |
| 125273 | 17 01 02 | Téglák (hulladék) |
| KAJ | EWC kód | Megnevezés |
| 125282 | 17 01 03 | Cserép és kerámiák (hulladék) |
| 125291 | 17 01 06* | Veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció, vagy azok keveréke (hulladék) |
| 125301 | 17 01 07 | Beton, tégla, cserép és kerámia frakció, vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól (hulladék) |
| 125310 | 17 02 | Fa, üveg és műanyag (hulladék) |
| 125329 | 17 02 01 | Fa (hulladék) |
| 125338 | 17 02 02 | Építési és bontási üveg (hulladék) |
| 125347 | 17 02 03 | Műanyag (hulladék) |
| 125356 | 17 02 04* | Veszélyes anyagokat tartalmazó, vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa |
| 125365 | 17 03 | Bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermékek (hulladék) |
| 125374 | 17 03 01* | Szénkátrányt tartalmazó bitumen keverékek (hulladék) |
| 125383 | 17 03 02 | Bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től (hulladék) |
| 125392 | 17 03 03* | Szénkátrány és kátránytermékek (hulladék) |
| 123066 | 17 04 | Fémek (beleértve azok ötvözeteit is) (hulladék) |
| 123075 | 17 04 01 | Vörösréz, bronz, sárgaréz (hulladék) |
| 123084 | 17 04 05 | Vas és acél (hulladék) |
| 123093 | 17 04 07 | Fémkeverékek (hulladék) |
| 123103 | 17 04 09* | Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékokok (hulladék) |
| 123112 | 17 04 10* | Olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábelek |
| 123121 | 17 04 11 | Kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től (hulladék) |
| 123130 | 17 05 | Föld (ide értve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő (hulladék) |
| 123149 | 17 05 03* | Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek (hulladék) |
| 123158 | 17 05 04 | Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól (hulladék) |
| 123167 | 17 05 05* | Veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő (hulladék) |
| 123176 | 17 05 06 | Kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től (hulladék) |
| 123185 | 17 05 07* | Veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya (hulladék) |
| 123194 | 17 05 08 | Vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től (hulladék) |
| 123204 | 17 06 | Szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok (hulladék) |
| 123213 | 17 06 01* | Azbeszttartalmú szigetelőanyagok (hulladék) |
| 123222 | 17 06 03* | Egyéb szigetelőanyagok, amelyek veszélyes anyagból állnak, vagy azokat tartalmazzák (hulladék) |
| 123231 | 17 06 04 | Szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 17 06 03-tól |
| 123240 | 17 06 05 | Azbesztet tartalmazó építőanyagok (hulladék) |
| 123259 | 17 08 | Gipsz-alapú építőanyagok (hulladék) |
| 123268 | 17 08 01* | Veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyagok (hulladék) |
| 123277 | 17 08 02 | Gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től (hulladék) |
| 123286 | 17 09 | Egyéb építkezési és bontási hulladékok (hulladék) |
| 123295 | 17 09 01* | Higanyt tartalmazó építkezési és bontási hulladékok (hulladék) |
| 123305 | 17 09 02* | PCB-ket tartalmazó építkezési és bontási hulladékok (pl. PCB-ket tartalmazó szigetelőanyag, PCB-ket tartalmazó gyanta-alapú padozat, PCB-ket tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-ket tartalmazó kondenzátorok) (hulladék) |
| 123314 | 17 09 03* | Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladékok (ide értve a kevert hulladékokat is) (hulladék) |
| 123323 | 17 09 04 | Kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól (hulladék) |

ÉPÍTÉSI HULLADÉK TERVLAP

Az építési tevékenység során keletkező hulladékhoz

| Az építtető adatai: Neve: Pákozd Község Önkormányzata | A vállalkozók adatai: Neve címe: KÜJ KTJ száma: | Dátum: 2005-10-08 |
| --- | --- | --- |
| Címe: Pákozd, Hősök tere 9. | Neve, címe: ............................. KÜJ. KTJ száma: ........ |  |
|  | Neve, címe: ............................. KÜJ. KTJ száma: ........ |  |
| Az építéshely adatai: Címe: Pákozd, Damjanich u. 14. |
| Helyrajzi száma: 14/1. A végzett tevékenység: épület építése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, továbbépítése. (A kívánt rész aláhúzandó!) |
| Sorszám | Építési hulladék | Kezelési mód |
|  | A hulladék anyagi minősége szerinti csoportosítás8 | EWC kódszám9 | Tömeg (t) | Megnevezése10 | Helyszíne11 |
| 1. | Kitermelt talaj | 17 05 04 | 83,25 | 3 | Helyi tereprend., feltöltés |
| 2. | Betontörmelék | 17 01 01 | 5,40 | 3 | Alapozási adalék |
| 3. | Aszfalttörmelék |  |  |  |  |
| 4. | Fahulladék | 17 02 01 | 1,40 | 3 | Fűtés |
| 5. | Fémhulladék | 17 02 05 | 1,10 | 3 | Méh telep, Szfvár. |
| 6. | Műanyag hulladék | 17 09 | 0,56 | lerakó | Szeméttelep |
| 7. | Vegyes építési és bontási hulladék | 17 09 04 | 7,85 | lerakó | Szeméttelep |
| 8. | Ásványi eredetű építőanyag-hulladék |  |  |  |  |
| Összesen: | 91,66 |  |
| 8 Egy csoporton belül a különböző EWC kódszámú hulladékokat, illetve a különböző kezelési mód alá tartozó hulladékokat külön sorban kell feltüntetni. A hulladékok csoportosítása az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló rendelet 1. számú melléklete szerint történik. 9 A 10/2002. (III. 26.) KöM rendelettel módosított 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletnek megfelelően. 10 Amennyiben a hulladék hulladékkezelőnél kerül hasznosításra, a táblázatban 1-es kódszámot, amennyiben a hulladék ártalmatlanításra kerül 2-es kódszámot, amennyiben a hulladék további felhasználás céljából a helyszínen marad 3-as kódszámot kell feltüntetni. 11 A hulladékkezeléshez igénybe vett létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát kell feltüntetni. |

.

TŰZVÉDELMI  TERVEZŐI   NYILATKOZAT

ÓVODA ÉPÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ

Építtető: 		Pákozd Község Önkormányzata

Pákozd, Hősök tere 9.

Épület helye: 	 Pákozd, Damjanich u. 14   HRSZ:  14/1

Épület jellege:  	 óvoda

Alulírott tervezők, a 1996 évi XXXI törvény alapján kijelentjük, hogy a tervezett épületről készült tűzvédelmi leírás, a 46/1997 (XII. 29.) KTM rendelet, az OTÉK, a 2/2002 (I. 27.) BM rendelet, és a 35/96 számú BM rendelet előírásainak betartásával készült.

A tervezett építészeti műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak.

A tervezésre vonatkozó jogosultsággal rendelkezünk.

Az épület szerkezetei az érvényben lévő MSZ 04-140-2/1991. számú hőszigetelő szabvány előírásainak megfelelően kerültek megtervezésre.

Pákozd, 2005-10-07

Szabó László 				Draskovich Attila

É-3  07-0018 				É-3 07-0139

Sukoró, Sorompóvölgy  7.     Székesfehérvár, Koppány u. 13.

# Koós Károly

É-2 07-0137

Mezőfalva Szent István u. 24.

TERVEZŐI   NYILATKOZAT

ÓVODA ÉPÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ

Építtető: 		Pákozd Község Önkormányzata

Pákozd, Hősök tere 9.

Épület helye: 	 Pákozd, Damjanich u. 14   HRSZ:  14/1

Épület jellege:  	 óvoda

Alulírott tervezők kijelentjük, hogy a fenti építmény tervezése során a 45/1997. (XII. 29.) KTM sz. rendelet előírásai szerint jártunk el, az engedélyezési tervekre vonatkozó tartalmi követelmények vonatkozásában.

A tervezés során figyelembe vettük, és betartottuk a 253/1997. (XII.20.) sz. kormányrendelettel közzétett OTÉK, az MSZ. 04-140-2/1991.  A tervdokumentáció kielégíti a 11/1985. (IV. 22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-EKM rendelet fűtési kéményekre vonatkozó előírásait.

A tervezéshez 32/1997. KTM. Rendelet szerinti építész tervezői jogosultsággal rendelkezünk.

Az általunk tervezett és aláírt tervdokumentáció tartalmazza a 46/1997. (XII. 29.) KTM. Rendelet 17.§.-ban kötelezően előírt mellékleteket.

Pákozd, 2005-10-07

Szabó László 				Draskovich Attila

É-3  07-0018 				É-3 07-0139

Sukoró, Sorompóvölgy  7.     Székesfehérvár, Koppány u. 13.

# Koós Károly

É-2 07-0137

Mezőfalva Szent István u. 24.